## Slide 1
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) • SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL
Panduan Praktis Antena Wireless untuk Network Engineer
Pertemuan 3 (Minggu XI) | Alokasi Waktu: 210 Menit (3 x 70 Menit) (Terapan & Praktis Network Engineer)
Dosen Pengampu: M. Riza Nurtam, M.Kom
Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan

## Slide 2
RELOAD & JEMBATAN MATERI PERKULIAHAN
Reload Pertemuan 1 & 2: Dari Keamanan Logis ke Layer Fisik RF
Jembatan Konseptual: Menghubungkan Pemahaman Sebelumnya Menuju Tantangan Baru
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 2
KILAS BALIK MATERI SEBELUMNYA (YANG SUDAH DIKUASAI)
• Keamanan Logis & Enkripsi: Pada Pertemuan 1 dan 2, kita menguasai perlindungan layer data link: enkripsi AES-CCMP, 4-Way Handshake, dan otentikasi enterprise IEEE 802.1X (RADIUS).
• Integritas & Hardening: Kita memahami cara menangkal serangan deauth via PMF (802.11w), mencegah Rogue AP, dan isolasi klien (default-forwarding=no).
• Batasan Layer Logis: Seluruh protokol keamanan tersebut berasumsi bahwa gelombang radio dapat terkirim dan diterima dengan baik oleh perangkat.
KONEKSI KE HARI INI (MENGAPA MATERI INI DIBUTUHKAN?)
➔ Sinyal Wi-Fi adalah Gelombang Fisik: Sehebat dan sekuat apapun enkripsi kriptografi Anda, koneksi nirkabel tidak akan pernah terjadi jika energi gelombang radio (RF) tidak sampai ke antena penerima!
➔ Antena Sebagai Pintu Gerbang Fisik: Antena adalah komponen fisik yang menentukan: Ke mana arah energi dipancarkan? Seberapa jauh jangkauannya? Seberapa tahan terhadap gangguan interferensi tetangga?
➔ Misi Hari Ini: Memahami karakteristik fisik antena, satuan desibel (dB/dBm/dBi), sudut berkas (beamwidth), polarisasi, dan link budget tanpa terjebak rumus elektromagnetik rumit.
KATA KUNCI PEMBELAJARAN TERPADU: Keamanan logika Layer 2 dan perambatan fisik Layer 1 adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam rekayasa sistem komunikasi nirkabel!

## Slide 3
PETA KURIKULUM & ALOKASI WAKTU
Rencana Perkuliahan Modul Antena Wireless (210 Menit)
Alur praktis memahami komponen pasif radio dari analogi intuitif hingga perhitungan link budget.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 3
SESI PERTAMA: PRINSIP FISIK & BENTUK ANTENA LAPANGAN
• Sesi 1 (00:00 - 00:35): Pengantar Antena & Prinsip Kerja Intuitif: Mengapa engineer butuh paham antena, konsep pengarah energi (analogi balon air & bohlam vs senter), serta bedah satuan desibel (dB, dBm, dBi, dBd).
• Sesi 2 (00:35 - 01:25): Jenis & Karakteristik Fisik Antena Industri: Membedah Omni, Patch Panel, Sectoral, Parabolic Grid/Dish, Yagi-Uda, serta anatomi konektor RF (SMA, RP-SMA, N-Type) dan kabel pigtail.
• Sesi 3 (01:25 - 01:45): Istirahat & Diskusi Interaktif: Analisis kesalahan pemilihan antena pada proyek RT-RW Net.
SESI KEDUA: SUDUT PANCAR, POLARISASI, & METRIK KUALITAS
• Sesi 4 (01:45 - 02:30): Karakteristik Beam & Fenomena Downtilt: Parameter HPBW (-3 dB), Azimuth vs Elevasi, trade-off Gain vs Sudut, fenomena dead zone di bawah tower dan solusi penundukan antena (downtilting).
• Sesi 5 (02:30 - 03:10): Polarisasi, Regulasi EIRP, & Metrik Kualitas: Polarisasi V/H dan rugi cross-pol, perhitungan daya legal Kominfo (EIRP), Front-to-Back ratio, serta checklist indikator (RSSI, Noise, SNR, CCQ).
• Sesi 6 (03:10 - 03:30): Rangkuman, Studi Kasus, & Pengantar Praktikum: Tips belanja perangkat nirkabel dan briefing lab pemetaan sinyal.
PARADIGMA BELAJAR TRK POLITANI: Bagi engineer komputer/jaringan, antena bukanlah persamaan gelombang diferensial Maxwell yang rumit, melainkan komponen praktis pengarah energi transmisi data.

## Slide 4
KONSEP FUNDAMENTAL TRANSMISI RADIO
Konsep Dasar: Antena Sebagai 'Pengarah Energi'
Membongkar miskonsepsi paling populer mengenai fungsi antena pada perangkat radio.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 4
MISKONSEPSI: 'ANTENA MENAMBAH DAYA LISTRIK'
• Pemahaman Yang Keliru: Banyak teknisi pemula mengira memasang antena ber-dBi besar akan 'menambah watt' atau melipatgandakan energi listrik yang keluar dari radio pemancar.
• Fakta Fisika: ANTENA ADALAH KOMPONEN PASIF MURNI! Antena tidak memiliki colokan listrik dan tidak bisa menciptakan daya baru.
• Sumber Daya Sejati: Daya transmisi sepenuhnya berasal dari sirkuit amplifier radio pemancar (Transmit Power / P_Tx) yang diukur dalam satuan miliwatt (mW) atau dBm.
ANALOGI NYATA: BALON AIR & LAMPU SENTER
• Analogi Balon Karet Berisi Air: Bayangkan balon bulat berisi air dengan volume tetap (volume air mengibaratkan daya pemancar radio P_Tx).
• Antena Omni (Gain Rendah): Balon dibiarkan bulat: Air menyebar rata ke segala arah ($360^\circ$). Jangkauannya dekat ke semua sisi.
• Antena Directional (Gain Tinggi): Balon ditekan kedua sisinya menjadi lonjong memanjang: Air terdorong sangat jauh ke satu arah depan, namun sisi sampingnya menjadi sangat tipis!
• Analogi Bohlam vs Lampu Senter: Bohlam menyinari seisi kamar (Omni); lampu senter dengan reflektor memfokuskan cahaya menjadi satu berkas sorot tajam ke depan (Directional).
HUKUM KEKEKALAN ENERGI: Gain antena (dBi) adalah ukuran SEBERAPA KUAT ANTENA MEMADATKAN DAN MEMFOKUSKAN ENERGI KE SATU ARAH TERTENTU, bukan menambah total energi yang dipancarkan!

## Slide 5
SATUAN PENGUKURAN LAPANGAN
Bedah Satuan Praktis: Membedakan dB, dBm, dBi, & dBd
Pedoman cepat memahami angka-angka desibel pada datasheet tanpa kalkulator saintifik rumit.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 5
SATUAN RELATIF VS SATUAN MUTLAK DAYA
• dB (Decibel): Satuan perbandingan (rasio) logaritmik relatif murni antara dua nilai daya. Tidak memiliki satuan fisik.
• Aturan Praktis (Rule of Thumb): 1) Penambahan +3 dB = Daya berlipat 2 KALI lipat; 2) Penurunan -3 dB = Daya berkurang SEPARUHNYA (1/2); 3) Penambahan +10 dB = Daya melonjak 10 KALI lipat; 4) Penurunan -10 dB = Daya drop menjadi 1/10.
• dBm (Decibel-milliwatt): Satuan DAYA MUTLAK radio dengan acuan 1 miliwatt (mW): 0 dBm = 1 mW. Menunjukkan kekuatan sirkuit pemancar radio.
SATUAN PENGUATAN FOKUS (GAIN ANTENA)
• dBi (Decibel-Isotropic): Nilai penguatan fokus antena dibandingkan dengan Antena Isotropis teoritis (antena titik ideal yang memancarkan energi berbentuk bola sempurna $360^\circ$ ke segala arah). Inilah satuan gain yang paling sering tertera pada datasheet Wi-Fi.
• dBd (Decibel-Dipole): Nilai penguatan antena dibandingkan dengan Antena Dipol setengah gelombang nyata di laboratorium fisika.
• Hubungan Konversi: dBi = dBd + 2.15 (Antena dipol nyata sudah memiliki fokus alami sebesar 2.15 dBi dibandingkan bola teoritis).
TABEL KONVERSI DAYA CEPAT ENGINEER: 0 dBm = 1 mW | 10 dBm = 10 mW | 14 dBm = 25 mW | 17 dBm = 50 mW | 20 dBm = 100 mW (Standar AP Indoor) | 27 dBm = 500 mW | 30 dBm = 1.000 mW = 1 Watt!

## Slide 6
KLASIFIKASI ANTENA #1 (SEBARAN 360 DERAJAT)
Antena Omnidirectional: Batang Silinder Penyebar Rata
Pilihan utama untuk melayani banyak pengguna dari berbagai penjuru dalam jarak dekat.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 6
BENTUK FISIK & POLA RADIASI
• Bentuk Fisik: Batang silinder vertikal lurus. Untuk indoor berupa stick karet lentur (Rubber Duck), untuk outdoor berupa pipa fiberglass tahan cuaca.
• Pola Radiasi Horizontal ($360^\circ$): Memancarkan dan menerima gelombang radio sama kuat ke seluruh arah mata angin mendatar secara melingkar penuh.
• Bentuk Geometri Donut: Pola radiasi 3 dimensinya menyerupai kue donat: melebar di bidang horizontal, namun terdapat lubang cekung (dead zone) tepat di ujung atas dan bawah batang antena!
KELEBIHAN, KEKURANGAN, & PENGGUNAAN
• Kelebihan Utama: Klien dari arah mana pun bisa langsung terhubung tanpa teknisi perlu mengarahkan sudut antena (Zero Pointing required).
• Kekurangan Fatal: Jangkauan jarak terbatas. Karena 'mendengar' dari semua arah ($360^\circ$), antena omni sangat rentan menyedot polusi noise interferensi dari AP tetangga sekitar!
• Skenario Penggunaan Riil: Hotspot kafe, ruang kelas kuliah TRK, lobi kantor, taman kampus, dan Access Point rumahan.
TIPS INSTALASI PRAKTISI: Pasang antena omni dalam posisi tegak lurus (vertikal sempurna). Jika antena dipasang miring, pola donatnya akan mengarah ke langit dan lantai tanah, merusak jangkauan sinyal pengguna!

## Slide 7
KLASIFIKASI ANTENA #2 (TERARAH SEDANG)
Antena Patch / Flat Panel: Kotak Datar Terarah
Solusi terarah kompak berdaya tahan tinggi untuk stasiun klien outdoor dan lorong memanjang.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 7
BENTUK FISIK & KARAKTERISTIK BERKAS
• Bentuk Fisik: Kotak persegi tipis tertutup bahan plastik ABS tahan sinar UV matahari. Di dalamnya terdapat lempengan tembaga patch pemancar terisolasi.
• Sudut Pancaran Sedang: Menembakkan sinyal ke arah depan dengan sudut berkas horizontal antara $30^\circ ext{ hingga } 60^\circ$.
• Gain Tipikal: Berkisar antara 12 dBi hingga 19 dBi. Jangkauan efektif outdoor mencapai 500 meter hingga 3 kilometer.
• Tampilan Estetis: Rapi, tidak mencolok, sangat cocok dipasang di fasad dinding gedung perkantoran atau rumah.
SKENARIO PENGGUNAAN UTAMA DI INDUSTRI
• Klien Outdoor CPE (Customer Premises Equipment): Dipasang di atas atap rumah pelanggan WISP / RT-RW Net, ditembakkan lurus menghadap ke arah menara pemancar Base Station (BTS).
• Coverage Area Lorong Memanjang: Sangat ideal dipasang di ujung lorong hotel, selasar rumah sakit, atau rak lorong gudang pabrik untuk menyinari jalur jalan memanjang.
• Isolasi Interferensi: Karena hanya fokus ke depan, antena panel menolak sinyal pengganggu yang datang dari arah belakang dan samping.
CONTOH PRODUK POPULER: MikroTik SXTsq series, Ubiquiti NanoStation Loco, dan TP-Link Pharos CPE series adalah contoh integrasi radio dan antena patch panel dalam satu kotak ringkas.

## Slide 8
KLASIFIKASI ANTENA #3 (TULANG PUNGGUNG BASE STATION)
Antena Sectoral: Tulang Punggung Menara Base Station
Dirancang khusus untuk membagi wilayah cakupan menara menjadi beberapa sektor berkapasitas besar.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 8
GEOMETRI PANCARAN BERBENTUK KIPAS (FAN BEAM)
• Bentuk Fisik: Bilah panel memanjang vertikal dengan tinggi antara 60 cm hingga 1,5 meter yang kokoh terpasang pada tiang menara pipa.
• Lebar Horizontal Terencana: Dirancang memancarkan sinyal mendatar menyerupai kipas terbuka lebar, dengan pilihan sudut standar pabrikan: $60^\circ$, $90^\circ$, atau $120^\circ$.
• Sangat Tipis Secara Vertikal: Sudut berkas vertikalnya sangat pipih dan sempit, biasanya hanya berkisar antara $4^\circ ext{ hingga } 8^\circ$ saja!
• Gain Tinggi: Gain tipikal berkisar antara 15 dBi hingga 21 dBi.
MENGAPA MENARA WISP MENGGUNAKAN SECTORAL?
• Membagi Wilayah $360^\circ$ Menjadi Beberapa Sektor: Daripada memasang 1 antena omni yang cepat kelebihan beban (overload), menara dipasangi 3 unit antena sectoral $120^\circ$ atau 4 unit antena sectoral $90^\circ$.
• Melipatgandakan Kapasitas Bandwidth: Masing-masing antena sectoral terhubung ke radio pemancar independen dengan frekuensi kanal berbeda, melipatgandakan jumlah klien yang bisa ditampung hingga 3x - 4x lipat!
• Standar Menara Telekomunikasi: Digunakan oleh seluruh BTS seluler (Telkomsel, Indosat) dan BTS Internet Service Provider (WISP).
PERINGATAN INSTALASI MENARA: Karena sudut vertikalnya sangat pipih ($4^\circ - 8^\circ$), antena sectoral wajib diberi sudut kemiringan menunduk (Downtilt) agar sinyalnya menyentuh pelanggan di bawah menara!

## Slide 9
KLASIFIKASI ANTENA #4 (PENEMBAK JARAK JAUH)
Antena Parabolic Grid & Dish: Penembak Jarak Jauh
Fokus berkas pensil super sempit untuk sambungan Point to Point antar-gedung hingga puluhan kilometer.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 9
PRINSIP REFLEKTOR PARABOLA KISI & PIRINGAN
• Geometri Reflektor Cekung: Menggunakan prinsip kurva parabola: Stik pencatu daya (Feed Horn) diletakkan tepat di titik fokus, memantulkan seluruh gelombang menjadi berkas paralel ke depan.
• Sudut Berkas Pensil (Pencil Beam): Sudut pancaran sangat sempit dan runcing, umumnya hanya berkisar antara $4^\circ ext{ hingga } 9^\circ$ saja!
• Gain Tertinggi di Kelasnya: Menghasilkan penguatan luar biasa antara 24 dBi hingga 34 dBi, mampu menjangkau jarak link nirkabel antara 5 km hingga 30+ km.
• Kekebalan Interferensi Maksimal: Hanya menerima sinyal lurus dari depan; gelombang bising dari samping dan belakang otomatis ditolak.
MENGAPA MEMILIH KISI GRID DI ATAS MENARA TINGGI?
• Beban Terpaan Angin Rendah (Low Wind Load): Di atas menara tower setinggi 30 meter, hembusan angin badai sangat kencang. Rangka kisi-kisi aluminium meloloskan hingga 80% hembusan angin tanpa hambatan!
• Dish Solid vs Grid: Dish piringan solid utuh bertindak seperti layar perahu; terpaan angin kencang dapat memuntir tiang menara dan merusak bidikan arah sinyal.
• Solusi Solid Dish Modern: Solid dish hanya dipakai untuk kapasitas gigabit frekuensi tinggi (11 GHz - 24 GHz) dan wajib dipasangi penutup kubah aerodinamis (Radome).
FOKUS MATERI PERTEMUAN 4: Antena Grid inilah yang akan menjadi fokus utama praktik perakitan dan konfigurasi Point to Point (PTP) kita di Pertemuan ke-4 minggu depan!

## Slide 10
KLASIFIKASI ANTENA #5 (DESAIN KLASIK TULANG IKAN)
Antena Yagi-Uda: Desain Tulang Ikan Jarak Menengah
Antena terarah legendaris penemu asal Jepang untuk daerah rural dan pedesaan.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 10
ANATOMI FISIK ELEMEN YAGI-UDA
• Boom (Batang Penyangga): Pipa logam horizontal panjang tempat menempelnya seluruh elemen sirip antena.
• Reflector (Sirip Belakang): Elemen logam paling panjang di belakang yang bertugas memantulkan kembali gelombang ke arah depan.
• Driven Element (Dipol Aktif): Satu-satunya elemen yang tersambung ke kabel koaksial radio; berfungsi mengubah arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik.
• Directors (Sirip Pengarah Depan): Serangkaian sirip logam yang berukuran makin pendek ke arah depan untuk menarik dan memfokuskan berkas gelombang.
KARAKTERISTIK & PENGGUNAAN LAPANGAN
• Sudut Pancaran Menengah: Sudut berkas horizontal berada pada rentang sedang antara $25^\circ ext{ hingga } 40^\circ$.
• Gain Tipikal: Berkisar antara 12 dBi hingga 18 dBi untuk jangkauan jarak menengah antara 1 km hingga 5 km.
• Kelebihan Mekanis: Sangat ringan, mudah dirakit sendiri dari bahan pipa aluminium lokal, dan memiliki hambatan angin yang relatif kecil.
• Aplikasi Lapangan: Banyak dipakai untuk penembak sinyal modem GSM 4G di area perkebunan/pedesaan dan link Wi-Fi antar-kantor desa.
FAKTA SEJARAH TEKNIK: Ditemukan pada tahun 1926 oleh Shintaro Uda dan Hidetsugu Yagi di Universitas Tohoku Jepang, dan hingga kini tetap menjadi salah satu desain antena terarah paling efisien di dunia.

## Slide 11
PERANGKAT KERAS ANTARMUKA RADIO
Anatomi Konektor RF & Redaman Kabel Pigtail
Penyambung fisik sinyal gelombang radio antara sirkuit radio pemancar dan antena.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 11
KONEKTOR SMA & RP-SMA
• Bentuk Fisik: Konektor berulir mini warna emas pada kartu Wi-Fi indoor atau router rumahan.
• Mengapa RP-SMA?: RP = Reverse Polarity. Pin jarum jantan dan betinanya ditukar posisinya.
• Alasan Regulasi FCC: Dibuat agar pengguna biasa tidak sembarangan memasang antena profesional penguat sinyal ilegal ke router rumahan.
KONEKTOR N-TYPE OUTDOOR
• Bentuk Fisik: Konektor berulir tebal warna perak berdiameter besar (N-Male & N-Female).
• Standar Outdoor Tahan Cuaca: Memiliki cincin karet silikon kedap air (waterproof) dan tahan getaran hembusan angin kencang di menara tower.
• Frekuensi Tinggi: Mampu meloloskan frekuensi hingga 11 GHz dengan redaman kontak sangat minim (< 0.1 dB).
REDAMAN KABEL PIGTAIL (LOSS)
• Kabel Koaksial Membuang Daya!: Kabel koaksial tipis RG-58 meredam sinyal hingga 1 dB per meter pada frekuensi 2.4 GHz!
• Kabel Low-Loss LMR-400: Kabel tebal berkualitas tinggi dengan redaman hanya ~0.2 dB per meter.
• Aturan Emas Teknisi: Letakkan kotak radio sedekat mungkin dengan antena menggunakan kabel jumper pigtail sependek mungkin (< 1 meter)!
PERINGATAN WATERPROOFING LAPANGAN: Setiap sambungan konektor N-Type di atas tower WAJIB dibalut isolasi karet bakar (Self-Amalgamating Rubber Tape) dan isolasi PVC untuk mencegah kelembaban air hujan masuk yang dapat merusak radio!

## Slide 12
PARAMETER KUNCI LEMBAR SPESIFIKASI (DATASHEET)
Memahami Sudut Pancar (Beamwidth): Parameter HPBW
Bagaimana membaca grafik sebaran berkas dan memahami hukum trade-off gain vs sudut.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 12
DEFINISI HPBW (HALF-POWER BEAMWIDTH)
• Apa itu HPBW?: Sudut bentang derajat di mana kekuatan daya sinyal radio turun separuhnya (-3 dB) dari titik puncak pancaran utamanya.
• Area Efektif Sinyal: Di dalam batas sudut HPBW inilah perangkat klien dapat menangkap transfer data internet dengan kecepatan optimal.
• Dua Dimensi Berkas: 1) Horizontal Beamwidth (Azimuth / H-Plane): Lebar sebaran sinyal ke arah kiri dan kanan; 2) Vertical Beamwidth (Elevation / E-Plane): Lebar sebaran sinyal ke arah atas dan bawah.
HUKUM TRADE-OFF: GAIN VS LEBAR SUDUT
• Hukum Fisika Mutlak: MAKIN BESAR GAIN (dBi) SEBUAH ANTENA, MAKIN SEMPIT DAN TIPIS SUDUT BERKAS PANCARANNYA!
• Perbandingan Nyata: Antena Omni 5 dBi memiliki sudut horizontal $360^\circ$ (tidak butuh bidikan); Antena Grid 24 dBi memiliki sudut hanya $\sim 6^\circ$!
• Konsekuensi Praktisi: Memasang antena ber-gain tinggi menuntut akurasi bidikan arah (pointing) super presisi. Meleset $3^\circ$ saja di atas tiang menara, sinyal di seberang langsung lenyap total!
MANTRA NETWORK ENGINEER: 'Jangan tergiur membeli dBi paling besar jika peruntukannya salah!' Antena gain tinggi di lokasi yang salah justru menyebabkan banyak area tidak tercover sinyal.

## Slide 13
SOLUSI MASALAH LAPANGAN (TROUBLESHOOTING MENARA)
Fenomena 'Dead Zone' di Bawah Menara & Solusi Downtilt
Mengapa smartphone yang berada tepat di bawah menara BTS sinyalnya justru jelek atau hilang?
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 13
PENYEBAB FENOMENA DEAD ZONE
• Sudut Vertikal Sectoral Sangat Tipis: Antena sectoral di menara memiliki sudut vertikal yang sangat pipih (hanya $4^\circ ext{ hingga } 8^\circ$).
• Sinyal Melayang di Atas Kepala!: Jika dipasang tegak lurus sempurna ($0^\circ$), berkas sinyal memancar lurus mendatar ke kejauhan, melayang jauh di atas atap rumah warga di bawah menara!
• Area Buta (Dead Zone): Pengguna di radius 50 - 200 meter di bawah menara berada di luar berkas utama dan mengalami kondisi sinyal drop atau tidak mendapat sinyal sama sekali.
SOLUSI ENGINEER: DOWNTILTING
• Apa itu Downtilting?: Teknik menundukkan sudut pancar antena sedikit ke arah bawah ($2^\circ ext{ hingga } 8^\circ$) agar berkas utama menyentuh permukaan tanah di area sasaran pengguna.
• 1. Mechanical Downtilt: Menundukkan posisi fisik braket besi antena menggunakan baut setelan pada pipa menara (paling umum dan murah).
• 2. Electrical Downtilt: Mengatur beda pergeseran fasa (phase shift) arus listrik pada elemen internal antena tanpa mengubah fisik braket luar (standar BTS modern).
RUMUS CEPAT SUDUT DOWNTILT: Sudut Downtilt $pprox rctan\left( rac{Tinggi\ Menara\ (m)}{Jarak\ Target\ Klien\ (m)} ight)$. Untuk menara 30 meter dengan target klien jarak 500 meter, sudut tunduk ideal adalah sekitar $\sim 3.4^\circ$.

## Slide 14
KARAKTERISTIK FISIK GELOMBANG RADIO
Polarisasi Gelombang: Vertikal, Horizontal, & Dual-Slant
Arah osilasi medan listrik gelombang radio dan bahaya kerugian Cross-Polarization.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 14
DEFINISI POLARISASI GELOMBANG
• Orientasi Medan Listrik (E-Field): Polarisasi adalah arah getaran vektor medan listrik gelombang elektromagnetik terhadap permukaan bumi saat merambat di udara.
• Polarisasi Vertikal (V-Pol): Medan listrik berosilasi naik-turun tegak lurus terhadap tanah (standar antena omni batang).
• Polarisasi Horizontal (H-Pol): Medan listrik berosilasi mendatar sejajar dengan permukaan tanah.
• Dual-Slant $\pm 45^\circ$: Dua pemancar miring $45^\circ$ saling silang untuk teknologi MIMO (Multiple Input Multiple Output).
BENCANA CROSS-POLARIZATION LOSS
• Syarat Mutlak Sambungan Nirkabel: Antena pemancar (Tx) dan antena penerima (Rx) WAJIB MENGGUNAKAN POLARISASI YANG IDENTIK!
• Apa yang Terjadi Jika Polarisasi Beda?: Jika Stasiun A memancar secara Vertikal, namun Stasiun B memasang antena secara Horizontal, terjadi pelemahan sinyal drastis sebesar: 20 dB HINGGA 30 dB (CROSS-POLARIZATION LOSS)!
• Dampak Riil: Penurunan 30 dB artinya kekuatan sinyal anjlok menjadi 1/1.000 (seperseribu) dari seharusnya! Sambungan radio akan putus total.
MANFAAT POLARISASI BERBEDA UNTUK ISOLASI: Engineer dapat memanfaatkan perbedaan polarisasi untuk menghindari interferensi: Dua link nirkabel yang melintasi jalur berdekatan dapat dipisahkan (satu Vertikal, satu Horizontal) agar tidak saling mengganggu!

## Slide 15
KEPATUHAN REGULASI PEMERINTAH (SDPPI / KOMINFO)
Perhitungan Daya Legal: Konsep EIRP (Aturan Kominfo)
Membatasi kekuatan pancaran total agar tidak menimbulkan polusi frekuensi liar di udara publik.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 15
FORMULA STANDAR EIRP
• Kepanjangan EIRP: Effective Isotropic Radiated Power (Daya Pancar Efektif terhadap Antena Isotropis).
• Definisi Praktis: Total daya kombinasi nyata yang benar-benar terpancar ke udara setelah memperhitungkan kekuatan radio, redaman kabel, dan penguatan fokus antena.
• Rumus Link Budget Pemancar: EIRP (dBm) = Daya Radio P_Tx (dBm) - Redaman Kabel (dB) + Gain Antena (dBi)
• Aturan Penjumlahan Desibel: Ingat: Nilai dBm ditambah dBi dan dikurangi dB menghasilkan satuan akhir dBm!
CONTOH KASUS PERHITUNGAN LAPANGAN
• Data Perangkat Lapangan: Radio outdoor diset daya: 20 dBm (100 mW); Kabel jumper pigtail loss: 1 dB; Antena Grid terpasang: 24 dBi.
• Perhitungan EIRP: EIRP = 20 dBm - 1 dB + 24 dBi = 43 dBm!
• Berapa Watt Daya Nyata di Udara?: 43 dBm setara dengan daya pancar 20 WATT! Antena pasif berhasil melipatgandakan intensitas energi 200 KALI LIPAT dari daya asli radio 100 mW!
• Batas Hukum Kominfo: Regulasi SDPPI membatasi batas EIRP legal maksimal pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz untuk mencegah interferensi antar ISP.
HUKUMAN HUKUM OPERASIONAL: Mengoperasikan pemancar radio nirkabel di atas batas legal EIRP tanpa izin resmi stasiun radio (ISR) dapat disita oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kominfo.

## Slide 16
PARAMETER ISOLASI ANTENA SEKTOR
Front-to-Back (F/B) Ratio: Mencegah Kebocoran Belakang
Mengapa antena directional tidak boleh membiarkan sinyalnya bocor ke arah belakang tiang menara.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 16
DEFINISI & DAMPAK SINYAL BOCOR KE BELAKANG
• Apa itu Front-to-Back Ratio?: Perbandingan (dalam desibel / dB) antara kekuatan sinyal yang ditembakkan ke arah depan utama dengan kekuatan sinyal yang bocor merembes ke arah belakang antena.
• Kondisi Menara Tower Padat: Di satu tiang menara BTS, terdapat 3 atau 4 antena sectoral yang dipasang saling memunggungi memutari tiang menara.
• Bahaya 'Self-Interference': Jika antena Sektor 1 memiliki F/B ratio jelek (misal hanya 10 dB), sinyal pancarannya akan menembus ke belakang dan langsung menabrak modul radio Sektor 2 dan 3 di tiang yang sama!
STANDAR KELAYAKAN INDUSTRI
• Target Nilai F/B Ratio Ideal: Antena profesional berkualitas tinggi wajib memiliki F/B ratio MINIMAL > 25 dB HINGGA 30 dB.
• Desain Shielding Pelindung: Antena sectoral kelas carrier dilengkapi lempengan pelindung logam (RF Armor / Isoshield) di bagian belakang bodi untuk meredam kebocoran gelombang.
• Manfaat di Lapangan: Noise floor radio tetap bersih, throughput klien stabil, dan radio-radio di satu menara bisa beroperasi bersamaan tanpa saling mengganggu.
PANDUAN MEMBACA DATASHEET: Saat memilih antena sectoral untuk BTS WISP, jangan hanya melihat angka Gain (dBi). Cek baris 'Front-to-Back Ratio'; jika di bawah 20 dB, HINDARI penggunaan untuk menara yang padat!

## Slide 17
CHECKLIST DIAGNOSTIK TEKNISI
Checklist Metrik Kualitas Sinyal Nirkabel di Lapangan
Panduan evaluasi status kesehatan link radio wireless saat dipantau melalui aplikasi Winbox RouterOS.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 17
Indikator Lapangan | Nilai Sangat Bagus | Nilai Layak / Standar | Nilai Buruk (Trouble) | Tindakan Teknisi
RSSI (Signal Strength) | -50 s/d -60 dBm | -65 s/d -72 dBm | < -78 dBm (Drop) | Perbaiki arah bidikan pointing / cek kabel
Noise Floor | -98 s/d -105 dBm | -92 s/d -95 dBm | > -88 dBm (Polusi RF) | Pindai spektrum & geser ke kanal bersih
SNR (Signal-to-Noise) | > 30 dB | 22 s/d 29 dB | < 18 dB (Lemot) | Tinggikan antena / gunakan antena ber-dBi lebih besar
CCQ (Connection Quality) | 95% - 100% | 85% - 94% | < 70% (Banyak Retransmit) | Cek interferensi frekuensi atau halangan pohon
Tx/Rx CCQ Imbalance | Selisih < 5% | Selisih 5% - 15% | Selisih > 25% (Pincang) | Penyelarasan polarisasi atau halangan zona Fresnel
Catatan Penting Lapangan: Perhatian: Sinyal yang terlalu kuat (> -45 dBm pada jarak dekat) dapat menyebabkan sirkuit receiver radio mengalami saturasi / distorsi (Overdrive)! Selalu targetkan RSSI antara -50 s/d -65 dBm.

## Slide 18
PANDUAN PEMBELIAN & PERANCANGAN JARINGAN
Matriks Panduan Pemilihan Antena Berdasarkan Kasus Nyata
Rujukan cepat bagi network engineer dalam menentukan jenis antena saat menyusun proposal anggaran.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 18
Skenario Penggunaan | Tipe Antena Terpilih | Pola Sebaran | Rentang Gain | Alasan Pemilihan
Hotspot Ruang Kelas / Kafe | Omnidirectional (Stick) | 360 Derajat Horizontal | 3 - 7 dBi | Klien tersebar acak di sekitar meja tanpa perlu pointing
Base Station BTS WISP RT-RW | Sectoral (Bilah Tegak) | Kipas (60 - 120 Derajat) | 15 - 21 dBi | Membagi area 360 menara jadi 3-4 sektor kapasitas tinggi
Klien Rumah Pelanggan (CPE) | Directional Patch Panel | Terarah (30 - 60 Derajat) | 12 - 16 dBi | Kompak, rapi di atap rumah, fokus menembak ke arah tower
Backbone PTP Antar Gedung | Parabolic Grid / Dish | Pensil Sempit (4 - 9 Derajat) | 24 - 30 dBi | Gain raksasa menembus jarak jauh, kisi lolos terpaan angin
Selasar / Lorong Gudang | Directional Flat Panel | Terarah Memanjang | 10 - 14 dBi | Menyinari jalur lorong tanpa buang energi ke dinding beton
Catatan Penting Lapangan: Kombinasi paling umum di industri WISP: Base Station menggunakan Sectoral, pelanggan menggunakan Patch Panel (CPE), dan link antar-tower menggunakan Parabolic Grid.

## Slide 19
KETERAMPILAN PRAKTISI LAPANGAN
Membaca Datasheet Vendor Komersial (MikroTik / Ubiquiti)
Memahami grafik pola radiasi polar horizontal (Azimuth) dan vertikal (Elevasi).
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 19
CARA MEMBACA GRAFIK RADIASI POLAR
• Diagram Lingkaran Polar: Grafik lingkaran $360^\circ$ dengan skala lingkaran konsentris desibel (0 dB di tepi luar, -10 dB, -20 dB, -30 dB ke arah pusat).
• Main Lobe (Daun Pancaran Utama): Kubah kurva terbesar yang menunjuk ke arah $0^\circ$ depan. Titik puncak ini adalah kekuatan gain maksimal antena.
• Mencari Titik HPBW (-3 dB): Tarik garis dari puncak kurva turun sejauh 3 dB ke sisi kiri dan kanan; sudut bentang derajat di antara kedua titik itulah nilai Beamwidth antena!
IDENTIFIKASI SIDE LOBE & BACK LOBE
• Side Lobes (Daun Samping): Gelembung kurva kecil yang muncul di sisi kiri dan kanan berkas utama. Ini adalah energi bocoran yang tidak diinginkan.
• Back Lobe (Daun Belakang): Pancaran kecil ke arah $180^\circ$ belakang. Selisih antara puncak Main Lobe dan Back Lobe menunjukkan Front-to-Back Ratio.
• Null (Titik Mati): Lembah penurunan tajam di antara daun utama dan daun samping di mana sinyal drop drastis mendekati nol.
JEBAKAN POINTING YANG AKAN DIBAHAS MINGGU DEPAN: Hati-hati! Saat melakukan pointing di tower, teknisi pemula sering mengira Side Lobe adalah berkas utama karena sinyalnya terdeteksi naik sedikit, padahal Main Lobe sejati belum tersentuh!

## Slide 20
PENUTUP & ORIENTASI PRAKTIK MENARA
Kesimpulan Pertemuan 3 & Jembatan ke Pertemuan 4
Menuntaskan teori karakteristik antena dan bersiap melakukan instalasi riil link Point to Point.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu XI • Pertemuan 3 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 20
SINTESIS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 3
• Pengarah Pasif: Antena adalah pengarah energi (bukan penambah watt); Gain (dBi) mengukur seberapa tajam energi dipadatkan ke satu arah.
• Hukum Trade-Off: Gain makin besar = sudut pancar makin sempit dan tipis = butuh bidikan makin akurat.
• Polarisasi Serasi: Kedua stasiun radio wajib memiliki polarisasi yang sama (V atau H) untuk menghindari kerugian cross-polarization 30 dB.
• Link Budget Sehat: Selalu evaluasi parameter RSSI (-50 s/d -65 dBm), Noise Floor (<-95 dBm), SNR (>25 dB), dan CCQ (>90%).
PENGANTAR MENUJU PERTEMUAN 4 (MINGGU XII)
• Implementasi Lapangan Nyata: Di Pertemuan 4 minggu depan, kita akan mempraktikkan seluruh ilmu ini ke dalam instalasi nyata: KONFIGURASI ANTENA GRID SECARA POINT TO POINT (PTP)!
• Tantangan Lapangan: Kita akan membedah perakitan reflektor kisi, orientasi feed horn, perhitungan clearance Zona Fresnel, konfigurasi RouterOS MikroTik (mode ap-bridge & station-bridge).
• Seni Pointing Sistematis: Mempraktikkan teknik sweeping azimuth-elevasi bertahap dan trik menghindari 'Side Lobe Trap' di atas tiang rigging!
ARAHAN PRAKTIKUM MINGGU INI: Buka modul Praktikum.md: Kita akan melakukan simulasi coverage mapping, membedah lembar datasheet antena komersial, serta merancang link budget kalkulasi outdoor menggunakan simulator airLink Ubiquiti.