## Slide 1
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) • SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL
Serangan Nirkabel Modern & Arsitektur Keamanan Enterprise
Pertemuan 2 (Minggu X) | Alokasi Waktu: 210 Menit (3 x 70 Menit) (Terapan & Praktis Network Engineer)
Dosen Pengampu: M. Riza Nurtam, M.Kom
Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan

## Slide 2
RELOAD & JEMBATAN MATERI PERKULIAHAN
Reload Pertemuan 1: Kriptografi Kuat vs Celah Protokol
Jembatan Konseptual: Menghubungkan Pemahaman Sebelumnya Menuju Tantangan Baru
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 2
KILAS BALIK MATERI SEBELUMNYA (YANG SUDAH DIKUASAI)
• Fondasi Enkripsi AES-128: Secara matematis block cipher AES-128 tidak pernah berhasil dipecahkan; payload data dienkripsi dengan sangat aman di udara.
• Derivasi Kunci Master (PMK): Dihasilkan melalui fungsi PBKDF2 dari kata sandi dan SSID sebagai salt kriptografi pencegah rainbow table.
• Kunci Sesi Unicast (PTK): Dinegosiasikan melalui 4-Way Handshake EAPoL untuk menghasilkan 4 sub-kunci (KCK, KEK, TK, MIC).
• Celah WPA2-PSK: Pesan M1 dan M2 dapat disadap untuk melancarkan Offline Dictionary Attack jika password pendek/lemah.
KONEKSI KE HARI INI (MENGAPA MATERI INI DIBUTUHKAN?)
➔ Paradoks Keamanan Nirkabel: Jika enkripsi AES-128 tidak bisa dibobol, mengapa jaringan Wi-Fi kampus dan korporasi masih sangat sering kebobolan?
➔ Prinsip 'Weakest Link': Penyerang tidak membuang waktu memecahkan AES; mereka menyerang kelemahan protokol di sekelilingnya (frame manajemen tanpa enkripsi, penipuan identitas AP, dan celah state-machine).
➔ Kebutuhan Solusi Enterprise: Sistem kampus membutuhkan penghapusan single-password bersama beralih ke otentikasi individu IEEE 802.1X (RADIUS) dan perlindungan frame PMF (802.11w).
KATA KUNCI PEMBELAJARAN TERPADU: Kriptografi yang kuat (AES-128) akan runtuh jika arsitektur sistem di sekelilingnya rapuh. Keamanan nirkabel sejati menuntut pertahanan berlapis (Defense-in-Depth)!

## Slide 3
PETA KURIKULUM & ALOKASI WAKTU
Rencana Perkuliahan Modul Serangan & Enterprise (210 Menit)
Alur terstruktur dari analisis serangan aktif lapangan hingga blueprint hardening router kampus.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 3
SESI PERTAMA: ANATOMI SERANGAN AKTIF LAPANGAN
• Sesi 1 (00:00 - 00:35): Review Kritis & Taksonomi Serangan: Mengapa AES saja tidak cukup, 4 pilar ancaman nirkabel (DoS, MitM, Key Theft, Rogue Infrastructure).
• Sesi 2 (00:35 - 01:25): Eksploitasi Frame Manajemen & Rogue AP/Evil Twin: Deauth flooding via aireplay-ng, bahaya colokan LAN liar, kloning AP, dan phishing captive portal.
• Sesi 3 (01:25 - 01:45): Istirahat & Diskusi Interaktif: Analisis kasus pembobolan kredensial mahasiswa di jaringan publik.
SESI KEDUA: SERANGAN LANJUTAN & BLUEPRINT ENTERPRISE
• Sesi 4 (01:45 - 02:35): KRACK, PMKID, & Arsitektur WPA-Enterprise: Eksploitasi Message 3 handshake, clientless PMKID attack, 3 komponen IEEE 802.1X (Supplicant, Authenticator, RADIUS), dan komparasi EAP-TLS vs PEAP.
• Sesi 5 (02:35 - 03:10): Sistem Pertahanan & Hardening WLAN: Protected Management Frames (PMF 802.11w), WIDS/WIPS Rogue Containment, Client Isolation, dan segmentasi multi-VLAN.
• Sesi 6 (03:10 - 03:30): Rangkuman Modul Keamanan & Briefing Praktikum: Checklist audit router MikroTik dan pengantar simulasi lab.
FOKUS PRAKTISI NETWORK ENGINEER: Bukan sekadar tahu cara meretas, melainkan memahami mekanisme di balik serangan agar mampu mendesain konfigurasi benteng pertahanan jaringan kampus yang kebal serangan aktif.

## Slide 4
PETA MODEL ANCAMAN (THREAT MODELING)
Taksonomi 4 Pilar Serangan Nirkabel Modern
Klasifikasi terstruktur seluruh vektor serangan nirkabel yang mengancam infrastruktur kampus.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 4
PILAR 1 & 2: KETERSEDIAAN & PENYADAPAN AKTIF
• 1. Denial of Service (DoS): Melumpuhkan akses koneksi pengguna secara paksa: Deauthentication Flooding (memutus klien dari AP), Beacon Flooding (membanjiri udara dengan ribuan SSID palsu), dan RF Jamming (mengacaukan frekuensi radio secara fisik).
• 2. Man-in-the-Middle (MitM): Menyisipkan diri di antara klien dan gerbang internet: Evil Twin Access Point (AP penipu berkekuatan sinyal tinggi), Fake Captive Portal Phishing, serta ARP Poisoning / DNS Spoofing di subnet lokal.
PILAR 3 & 4: PENCURIAN KUNCI & INFRASTRUKTUR LIAR
• 3. Credential & Key Theft: Membongkar kunci enkripsi dan akun login: Offline Dictionary Attack via Hashcat, PMKID Clientless Attack, serta manipulasi penginstalan ulang kunci (KRACK Attack).
• 4. Rogue Infrastructure: Pemasangan perangkat fisik tidak sah di dalam gedung: Rogue AP (router rumahan dicolok staf ke switch kampus) dan Honeypot Wi-Fi pengumpul data privasi.
PARADIGMA PERTAHANAN BERLAPIS (DEFENSE-IN-DEPTH): Mengamankan jaringan nirkabel tidak cukup hanya dengan memberi password router; dibutuhkan segmentasi VLAN, otentikasi RADIUS, isolasi klien, dan firewall terintegrasi.

## Slide 5
EKSPLOITASI FRAME MANAJEMEN LAYER 2
Bedah Istilah: Deauthentication Flooding Attack
Bagaimana frame pemutusan koneksi standar 802.11 disalahgunakan untuk melumpuhkan pengguna.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 5
CACAT FUNDAMENTAL PADA STANDAR 802.11 LAMA
• Apa itu Frame Deautentikasi?: Frame manajemen resmi dalam standar 802.11 yang dikirim oleh AP untuk memberi tahu perangkat klien bahwa sesi koneksinya telah diakhiri (misal saat router reboot).
• Masalah Protokol Konvensional: Pada WPA/WPA2 tanpa fitur 802.11w, SELURUH FRAME MANAJEMEN DIKIRIM DALAM FORMAT PLAINTEXT DAN TANPA VERIFIKASI IDENTITAS PENGIRIM!
• Kepatuhan Buta Kartu Klien: Begitu smartphone atau laptop menerima frame Deauth yang mengatasnamakan AP miliknya, kartu jaringan WAJIB MEMATUHI PROTOKOL DAN LANGSUNG MEMUTUSKAN KONEKSI SEKETIKA!
EKSEKUSI SERANGAN VIA AIREPLAY-NG
• Langkah 1: Monitor Mode: Penyerang menyalakan kartu Wi-Fi ke Monitor Mode dan memindai BSSID AP target serta MAC address klien (STA).
• Langkah 2: MAC Spoofing: Penyerang memalsukan alamat MAC pengirim seolah-olah frame dibuat resmi oleh Access Point kampus.
• Perintah Injeksi Paket: sudo aireplay-ng --deauth 15 -a [MAC_AP] -c [MAC_KORBAN] wlan0mon
• Dampak Instan: Dalam 1 detik, laptop korban terputus total dari internet meskipun korban tidak melakukan kesalahan apapun!
TUJUAN GANDA PENYERANG: Deauth Flooding dipakai untuk 2 hal: 1) Melumpuhkan koneksi (DoS murni), atau 2) Memaksa korban melakukan reconnect otomatis agar penyerang dapat menyadap rekaman 4-Way Handshake di udara!

## Slide 6
ANCAMAN INFRASTRUKTUR FISIK INTERNAL
Bedah Istilah: Rogue Access Point (Ancaman dari Dalam)
Pemasangan perangkat nirkabel ilegal pada jaringan kabel internal kampus/perusahaan.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 6
SKENARIO KEMUNCULAN ROGUE AP
• Definisi Rogue AP: Perangkat Access Point fisik tidak sah yang terhubung secara langsung ke jaringan kabel LAN gedung tanpa izin administrator IT.
• Skenario Nyata di Kampus: Seorang staf atau dosen merasa sinyal Wi-Fi di ruangannya kurang kuat, lalu membawa router Wi-Fi mini dari rumah dan mencolokkannya ke port stopkontak LAN kampus di bawah mejanya.
• Niat Tidak Jahat, Tapi Berbahaya: Meskipun tujuannya hanya ingin internet lancar di meja kerja, tindakan ini membuka lubang keamanan raksasa bagi seluruh kampus!
MENGAPA ROGUE AP SANGAT MEMATIKAN?
• Mem-Bypass Seluruh Firewall Kampus: Kabel LAN dinding umumnya terhubung langsung ke segmen Core Network atau Server Intranet kampus yang memiliki hak akses tinggi.
• Konfigurasi Rentan / Default: Router rumahan staf biasanya tidak dipasangi password kuat, menggunakan enkripsi default yang mudah dibobol, atau bahkan dibiarkan OPEN tanpa password!
• Pintu Belakang (Backdoor) Hacker: Penyerang dari luar gedung di area parkir dapat terhubung ke sinyal Wi-Fi router liar tersebut, dan seketika langsung berada di dalam jaringan kabel intranet kampus!
SOLUSI NETWORK ADMINISTRATOR: Wajib menerapkan fitur 'Port Security' (802.1X Port-Based Authentication dan Sticky MAC Address) pada semua switch edge LAN, sehingga port switch langsung mati otomatis jika dicolok perangkat asing.

## Slide 7
SERANGAN PENYAMARAN CANGGIH (MAN-IN-THE-MIDDLE)
Bedah Istilah: Evil Twin Attack & Kloning Sinyal
Membuat kembaran identik access point resmi untuk menjebak pengguna ke jaringan penyerang.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 7
PRINSIP KERJA EVIL TWIN AP
• Definisi Evil Twin: Sebuah Access Point palsu milik penyerang yang dikonfigurasi dengan nama SSID dan MAC Address (BSSID) yang persis sama dengan AP resmi kampus.
• Pemanfaatan Master Mode: Penyerang menyalakan kartu nirkabel kedua ke mode Master menggunakan software seperti hostapd-mana atau wifiphisher.
• Penguatan Sinyal Radio (Tx Power): Penyerang menaikkan daya pemancar atau mendekati lokasi korban sehingga sinyal AP palsu terdeteksi jauh lebih kuat daripada AP resmi.
PERILAKU ALAMI SMARTPHONE KORBAN
• Logika Roaming Otomatis: Sistem operasi modern (Android, iOS, Windows) secara alami dirancang untuk selalu memilih sinyal pemancar terkuat ketika mendeteksi nama SSID yang sama demi menghemat baterai.
• Tahap Eksekusi Kombinasi: 1) Penyerang menembakkan Deauth Flood ke AP resmi kampus; 2) Korban terlempar keluar; 3) Saat reconnect otomatis, smartphone korban langsung menyambung ke Evil Twin karena sinyalnya paling dominan!
• Korban Terperangkap: Kini seluruh lalu lintas internet korban mengalir melalui laptop penyerang (Man-in-the-Middle penuh).
ANALOGI SEDERHANA: Evil Twin seperti mendirikan plang ATM Bank Mandiri palsu tepat di samping ATM resmi, lengkap dengan logo dan cat yang identik, agar nasabah memasukkan kartu ke mesin penipu.

## Slide 8
SKENARIO PENCURIAN KREDENSIAL NYATA
Alur Evil Twin: Phishing Captive Portal SIAKAD
Bagaimana penyerang mengelabui mahasiswa untuk menyerahkan username dan password secara sukarela.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 8
REKAYASA SOSIAL BERBASIS CAPTIVE PORTAL
• 1. Pengalihan DNS (DNS Spoofing): Saat korban terhubung ke Evil Twin dan membuka situs web apapun, server DNS palsu penyerang mengarahkan semua lalu lintas ke server web lokal penyerang.
• 2. Halaman Login Web Tiruan: Penyerang menampilkan halaman Captive Portal yang meniru persis tampilan form login SIAKAD Politani atau Wi-Fi Kampus.
• 3. Pesan Rekayasa Sosial: Menampilkan pesan meyakinkan: 'Pembaruan Keamanan Jaringan Kampus: Silakan masukkan kembali NIM dan Password Akun SIAKAD Anda untuk melanjutkan akses internet.'
PANEN KREDENSIAL & AKIBAT FATAL
• Mahasiswa Panik / Tidak Curiga: Karena tadi baru saja koneksinya terputus (akibat deauth), mahasiswa mengira router kampus memang sedang mereset koneksi.
• Kredensial Masuk ke Database Penyerang: Begitu korban menekan tombol 'Login', username dan password langsung tersimpan dalam format teks terbuka di terminal penyerang.
• Akses Internet Dialirkan: Penyerang kemudian membuka akses internet korban melalui kartu modem 4G agar korban tidak sadar telah menjadi korban phishing!
EDUKASI PENTING MAHASISWA: Jika jaringan Wi-Fi WPA2 yang biasanya meminta password di menu pengaturan tiba-tiba meminta login ulang melalui halaman web browser mencurigakan, WASPADA! Jaringan tersebut kemungkinan besar adalah Evil Twin!

## Slide 9
SERANGAN KRIPTOGRAFI MUTAKHIR
Serangan KRACK (Key Reinstallation Attack - 2017)
Ditemukan oleh Mathy Vanhoef: Membuktikan bahwa implementasi protokol yang cacat dapat meruntuhkan AES.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 9
PENJELASAN GAMBLANG: BUKAN AES YANG DIBOBOL!
• Miskonsepsi Populer: Banyak berita media menulis: 'Enkripsi AES WPA2 Berhasil Dipecahkan Hacker' -> INI SALAH BESAR!
• Fakta Ilmiah: Algoritma enkripsi AES-128 tetap 100% utuh dan kokoh. Yang dieksploitasi oleh Mathy Vanhoef adalah LOGIKA STATE-MACHINE PADA PESAN 3 DARI 4-WAY HANDSHAKE.
• Celah Penanganan Frame Hilang: Protokol IEEE 802.11 dirancang untuk jaringan radio yang rawan paket hilang (lossy channel), sehingga memiliki mekanisme pengiriman ulang (retransmission) otomatis.
KONSEKUENSI PENGULANGAN PESAN 3
• Aturan Standar 802.11 yang Cacat: Ketika stasiun klien menerima Pesan 3 yang berulang, standar memerintahkan kartu jaringan untuk menginstal ulang kunci sesi PTK yang sama ke memori hardware.
• Penyerang Sebagai MitM di Udara: Penyerang sengaja menahan frame balasan ACK (Pesan 4) dari klien agar tidak sampai ke AP.
• AP Mengirim Ulang Pesan 3: Karena tidak menerima Pesan 4, AP berasumsi pesan hilang, lalu mengirim ulang Pesan 3 ke klien secara berulang-ulang.
TITIK BALIK SEJARAH KEAMANAN WI-FI: KRACK membuktikan bahwa keamanan tidak hanya ditentukan oleh kehebatan rumus matematika cipher, melainkan oleh ketelitian desain alur pertukaran pesan (state machine) protokol.

## Slide 10
BEDAH MATEMATIS SERANGAN KRACK
Mekanisme KRACK: Nonce Reset & Keystream Reuse
Bagaimana penginstalan ulang kunci mereset counter paket dan memicu pengulangan keystream pada AES-CCMP.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 10
PETAKA RESET NONCE COUNTER KE NOL (0)
• Fungsi Packet Counter (Nonce): Pada mode AES-CCMP, setiap paket data yang dikirim memiliki nomor urut urut (Packet Number / Nonce) yang harus selalu bertambah untuk mencegah replay attack.
• Bug Fatal Driver Wi-Fi Klien: Saat klien menerima perintah 'Install Key' dari Pesan 3 yang berulang, driver kartu Wi-Fi mereset nomor urut Packet Counter KEMBALI KE NOL (0)!
• Bencana Replay Keystream: Kunci PTK yang sama persis kini dipasangkan dengan nilai Nonce yang kembali ke nol! Akibatnya, modul AES menghasilkan Keystream yang KEMBAR IDENTIK dengan paket-paket awal tadi!
DEKRIPSI DATA & PENANGGULANGAN
• Dekripsi Paket Tanpa Tahu Password: Karena keystream berulang, penyerang dapat melakukan analisis XOR antar dua ciphertext (C1 ⊕ C2 = P1 ⊕ P2) untuk mendekripsi paket data browsing korban!
• Khusus Sistem Linux / Android 6.0+: Implementasi wpa_supplicant bahkan memiliki bug lebih parah: kunci di-clearkan dari RAM sehingga paket dienkripsi dengan KUNCI NOL SEMUA (All-Zero Encryption Key)!
• Solusi Penambalan (Patching): Ditambal melalui patch firmware sistem operasi: Klien dilarang mereset Packet Number jika kunci yang diinstal adalah kunci yang sama.
STATUS KERENTANAN SAAT INI: Seluruh sistem operasi modern (Windows Update, patch kernel Linux, update Android/iOS akhir 2017) telah menambal bug KRACK. Router AP tidak perlu diganti, cukup perangkat klien yang di-update.

## Slide 11
SERANGAN TANPA KLIEN (CLIENTLESS ATTACK)
Serangan PMKID (2018): Meretas Tanpa Menunggu Korban
Ditemukan oleh Jens Steube (Author Hashcat): Mengeksploitasi fitur Fast Roaming 802.11r.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 11
BATASAN SERANGAN 4-WAY HANDSHAKE KLASIK
• Ketergantungan Pada Klien Aktif: Pada metode klasik, penyerang harus berada di lokasi saat ada mahasiswa yang login, atau harus melakukan Deauth Flood ke klien yang sedang online.
• Masalah Bagi Penyerang: Jika di malam hari kampus sepi dan tidak ada satu pun orang yang terhubung ke Wi-Fi, penyerang tidak bisa menangkap handshake.
• Hadirnya Solusi Serangan PMKID: Jens Steube menemukan celah pada AP modern yang mengaktifkan fitur Fast BSS Transition (IEEE 802.11r / Roaming Cepat).
MEKANISME PENANGKAPAN HASH PMKID
• Apa itu PMKID?: PMKID (Pairwise Master Key Identifier) adalah nilai hash pengenal yang dihitung dari: PMKID = HMAC-SHA1-128(PMK, 'PMK Name' || MAC_AP || MAC_STA).
• Hanya Butuh 1 Paket Asosiasi: Penyerang cukup mengirimkan 1 frame Association Request dari laptopnya ke AP target menggunakan tool hcxdumptool.
• AP Membocorkan Hash di Pesan 1: AP langsung membalas dengan Pesan 1 yang menyertakan informasi elemen PMKID di dalamnya, TANPA BUTUH KLIEN LAIN ONLINE!
• Offline Cracking Instan: Hash PMKID langsung diumpankan ke Hashcat untuk di-crack secara lokal di komputer penyerang.
CARA MITIGASI PADA ROUTER: Jika fitur Fast Roaming (802.11r) tidak benar-benar dibutuhkan di lingkungan kampus, matikan opsi 802.11r pada pengaturan router MikroTik/Access Point untuk menutup celah PMKID.

## Slide 12
TRANSISI MENUJU KEAMANAN SKALA ENTERPRISE
Mengapa WPA-Personal (PSK) Tidak Layak di Enterprise?
Kelemahan arsitektur kata sandi bersama pada institusi kampus dan korporasi.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 12
MASALAH KATA SANDI TUNGGAL BERSAMA
• Single Shared Secret: Seluruh ribuan mahasiswa, ratusan dosen, dan staf administrasi berbagi satu kata sandi Wi-Fi yang persis sama.
• Kebocoran Yang Tak Terelakkan: Cukup satu mahasiswa membagikan password ke teman luar kampus atau menuliskannya di papan pengumuman kantin, maka integritas seluruh jaringan langsung gugur!
• Beban Operasional Mustahil: Jika password bocor dan admin ingin menggantinya, admin harus mengubah konfigurasi di ratusan access point dan menyosialisasikan password baru ke ribuan pengguna!
KONSEKUENSI PENGELOLAAN PENGGUNA
• Mahasiswa Lulus / Staf Resign: Saat mahasiswa lulus atau pegawai berhenti kerja, mereka masih tetap memegang password Wi-Fi kampus dan bisa mengakses jaringan dari area parkir luar gedung.
• Ketiadaan Jejak Akuntabilitas (No Audit Trail): Jika terjadi insiden peretasan atau akses pornografi di jaringan nirkabel, admin tidak bisa melacak siapa pelakunya karena semua orang login dengan kredensial yang sama.
• Solusi Industri: Beralih mutlak ke standar otentikasi berbasis pengguna individu: WPA-Enterprise (IEEE 802.1X)!
RULE OF THUMB ADMINISTRATOR: WPA-PSK hanya diperuntukkan untuk jaringan rumahan (SOHO < 10 pengguna). Untuk skala sekolah, kampus, dan enterprise (> 50 pengguna), IEEE 802.1X adalah kewajiban mutlak!

## Slide 13
ARSITEKTUR KEAMANAN ENTERPRISE
Arsitektur IEEE 802.1X: Tiga Entitas Utama
Pemisahan peran gerbang nirkabel dan validasi akun pengguna pada backend server sentral.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 13
1. SUPPLICANT (KLIEN)
• Siapa Supplicant?: Software agen otentikasi yang berjalan di perangkat akhir pengguna (laptop, smartphone, tablet).
• Fungsi Utama: Menyimpan kredensial identitas pengguna (Username/Password SIAKAD atau Sertifikat Digital) dan menegosiasikan otentikasi dengan AP.
• Bawaan Sistem Operasi: Telah tertanam otomatis pada Windows, Android, macOS, iOS, dan Linux (wpa_supplicant).
2. AUTHENTICATOR (AP / SWITCH)
• Siapa Authenticator?: Perangkat jaringan perantara (Access Point MikroTik, Ruijie, Cisco, atau Switch Managed).
• Fungsi Penjaga Gerbang: Bertindak sebagai 'Gatekeeper'. Port jaringan klien diblokir ketat dan hanya diizinkan melewatkan paket otentikasi EAP.
• Tidak Tahu Password!: AP tidak memverifikasi password; AP hanya membungkus paket EAP ke dalam protokol RADIUS menuju server backend.
3. AUTH SERVER (RADIUS)
• Siapa Auth Server?: Server otentikasi terpusat, umumnya menggunakan FreeRADIUS atau Microsoft NPS (Network Policy Server).
• Koneksi ke Database Kampus: Terhubung ke database akun induk institusi (Active Directory / OpenLDAP / SIAKAD Politani).
• Penentu Keputusan: Memvalidasi akun pengguna, lalu mengirim pesan RADIUS Access-Accept atau Access-Reject ke AP.
KEUNGGULAN MANAJEMEN TERPUSAT: Jika seorang mahasiswa lulus atau pegawai berhenti, admin cukup me-nonaktifkan akunnya di database server pusat. Pengguna tersebut otomatis terblokir dari seluruh access point kampus tanpa perlu menyentuh router!

## Slide 14
MEKANISME ISOLASI PORT GERBANG
Bedah Istilah: Controlled vs Uncontrolled Port pada 802.1X
Bagaimana Access Point menyaring lalu lintas sebelum dan sesudah proses otentikasi sukses.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 14
STATUS PORT SEBELUM LOGIN (UNAUTHORIZED)
• Controlled Port Terkunci Total: Port virtual data ditutup rapat. Klien sama sekali tidak bisa mengirimkan paket browsing internet, ping, DNS query, atau lalu lintas data Layer 3.
• Hanya Uncontrolled Port Yang Terbuka: Access Point hanya mengizinkan satu jenis lalu lintas khusus: frame EAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN).
• Tujuan Isolasi Awal: Mencegah perangkat asing yang belum terdaftar melakukan scanning port, eksploitasi malware, atau penyadapan di jaringan lokal.
STATUS PORT SETELAH SUKSES (AUTHORIZED)
• Pemberitahuan RADIUS Access-Accept: Server RADIUS mengonfirmasi bahwa akun valid dan mengirimkan kunci enkripsi sesi master ke Authenticator.
• Controlled Port Dibuka Penuh: Access Point membuka blokir Controlled Port, mengalokasikan VLAN yang sesuai dengan profil pengguna, dan mengizinkan aliran data reguler.
• Kunci Dinamis per Pengguna: Setiap mahasiswa mendapatkan kunci enkripsi sesi temporal unik yang berbeda dengan mahasiswa di sebelahnya; tidak ada lagi penyadapan lateral!
ANALOGI GERBANG KAMPUS: Uncontrolled Port ibarat pos satpam (hanya untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa). Controlled Port ibarat pintu gerbang utama yang baru dibuka lebar setelah kartu diverifikasi sah.

## Slide 15
PROTOKOL AUTENTIKASI PENGGUNA
Komparasi Metode EAP: PEAP-MSCHAPv2 vs EAP-TLS
Memilih metode Extensible Authentication Protocol yang tepat untuk skenario kampus dan industri.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 15
PEAP-MSCHAPV2 (STANDAR KAMPUS & PENDIDIKAN)
• Mekanisme Kerja: Hanya Server RADIUS yang memasang sertifikat digital SSL/TLS. Klien memvalidasi sertifikat server, lalu membangun terowongan terenkripsi (TLS Tunnel).
• Autentikasi di Dalam Terowongan: Mahasiswa memasukkan Username dan Password akun SIAKAD di dalam terowongan yang telah terenkripsi aman.
• Kelebihan Implementasi: Sangat mudah diterapkan pada ribuan smartphone/laptop mahasiswa tanpa perlu menginstal file sertifikat pada perangkat masing-masing.
• Celah yang Harus Diwaspadai: Jika mahasiswa menonaktifkan opsi 'Validate Server Certificate' di HP-nya, jaringan rentan disusupi Evil Twin AP!
EAP-TLS (STANDAR KEAMANAN TERTINGGI / MILITER)
• Autentikasi Sertifikat Digital Ganda: Menggunakan Sertifikat Digital X.509 pada Server RADIUS DAN pada perangkat klien (Mutual Certificate Authentication).
• Tanpa Password Sama Sekali!: Pengguna tidak perlu mengetik password; autentikasi divalidasi melalui kepemilikan pasangan kunci privat dan sertifikat pada perangkat.
• Kebal 100% Phishing & Pencurian Akun: Mustahil dipancing oleh Evil Twin atau Captive Portal palsu karena penyerang tidak memegang kunci privat sertifikat klien.
• Peruntukan Khusus: Sangat ideal untuk laptop dinas pimpinan kampus, server akademik, perangkat keuangan, dan mesin industri kritikal.
REKOMENDASI BEST PRACTICE: Gunakan PEAP-MSCHAPv2 untuk Wi-Fi mahasiswa umum (skalabilitas tinggi), dan gunakan EAP-TLS untuk Wi-Fi staf rektorat & server administrasi (keamanan mutlak).

## Slide 16
SISTEM PERTAHANAN TINGKAT LANJUT
Protected Management Frames (IEEE 802.11w / PMF)
Solusi standar industri untuk mematikan serangan Deauthentication Flooding secara permanen.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 16
BAGAIMANA CARA KERJA PMF?
• Mengenkripsi Frame Manajemen: Standar IEEE 802.11w (PMF) memperluas enkripsi kriptografis hingga ke frame manajemen (Deauthentication, Disassociation, dan Action Frames).
• Protokol BIP (Broadcast Integrity Protocol): Menggunakan algoritma kriptografi AES-128-CMAC untuk menandatangani frame manajemen siaran secara digital.
• Tanda Tangan Keaslian Pengirim: Setiap frame Deauth yang dikirim oleh AP resmi dibubuhi tanda tangan digital kriptografis yang hanya bisa dibuat oleh pemegang kunci sesi yang sah.
DAMPAKNYA TERHADAP HACKER DEAUTH
• Serangan aireplay-ng Gagal Total!: Ketika penyerang menembakkan frame deauth palsu, smartphone atau laptop klien yang mengaktifkan PMF memeriksa tanda tangan digital frame tersebut.
• Penolakan Frame Palsu: Karena hacker tidak memegang kunci kriptografis sah, frame palsu ditandai sebagai sampah dan LANGSUNG DIBUANG OLEH KARTU JARINGAN!
• Koneksi Tetap Stabil: Meskipun hacker menembakkan ribuan frame deauth per detik, koneksi mahasiswa tidak pernah terputus sedikitpun!
• Status Regulasi: PMF bersifat OPSIONAL pada WPA2 dan DIWAJIBKAN MUTLAK pada standar WPA3.
SETTING DI ROUTEROS MIKROTIK: Pada menu Security Profile MikroTik: Atur parameter 'Management Protection' dari 'disabled' menjadi 'allowed' (untuk kompatibilitas) atau 'required' (untuk keamanan maksimal).

## Slide 17
SISTEM PEMANTAUAN SPEKTRUM AKTIF
Bedah Istilah: WIDS & WIPS pada Jaringan Kampus
Sensor radio otomatis untuk mendeteksi ancaman dan menetralisir access point liar.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 17
WIDS (WIRELESS INTRUSION DETECTION SYSTEM)
• Deteksi Ancaman 24/7: Memanfaatkan sensor radio khusus yang terus memindai kanal spektrum nirkabel di seluruh gedung secara non-stop.
• Pendeteksian Rogue AP: Mendeteksi secara otomatis kemunculan AP tidak sah yang MAC-nya tidak terdaftar dalam database resmi kampus.
• Pendeteksian Evil Twin & Phishing: Membunyikan alarm peringatan seketika saat ada pemancar yang memancarkan SSID resmi kampus namun memiliki BSSID berbeda atau sinyal abnormal.
• Deteksi Serangan DoS & Jamming: Merekam lonjakan drastis volume frame deauth di udara atau anomali noise frekuensi radio.
WIPS (WIRELESS INTRUSION PREVENTION SYSTEM)
• Mitigasi Aktif Otomatis: Bukan sekadar membunyikan alarm; WIPS langsung mengambil tindakan pemblokiran tanpa menunggu instruksi manusia.
• Teknik Rogue Containment: Jika sensor mendeteksi mahasiswa mencoba terhubung ke Evil Twin milik hacker, sensor WIPS akan menembakkan frame deauth terarah khusus ke laptop mahasiswa tersebut untuk MEMUTUSKANNYA DARI AP PALSU!
• Pemisahan Port Switch Fisik: WIPS mengirimkan perintah via SNMP ke switch edge untuk langsung mematikan port LAN fisik yang menjadi sumber colokan Rogue AP.
• Hasil Lapangan: Serangan dinetralisir dalam hitungan detik sebelum sempat memakan korban.
PERINGATAN REGULASI & KESELAMATAN: Teknik Rogue Containment (penembakan deauth otomatis) harus dikonfigurasi dengan sangat hati-hati agar tidak salah menembak AP milik tetangga gedung resmi yang dapat memicu tuntutan hukum.

## Slide 18
DESAIN ARSITEKTUR JARINGAN INDUSTRI
Blueprint Segmentasi & Hardening WLAN Kampus Politani
Rancangan multi-SSID, isolasi VLAN, dan kebijakan keamanan untuk lingkungan institusi.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 18
Nama SSID | VLAN ID | Metode Otentikasi | Fitur Hardening Wajib | Hak Akses Jaringan
POLITANI-STAFF | VLAN 10 | WPA2/WPA3 Enterprise (PEAP) | PMF Required, Bandwidth Uncapped | Akses Penuh: Intranet, SIAKAD Dosen, Server Akademik
POLITANI-MHS | VLAN 20 | WPA2 Enterprise (RADIUS) | Bandwidth Quota, Peer-to-Peer Drop | Akses Terbatas: Internet Kampus & Portal Mahasiswa
POLITANI-GUEST | VLAN 30 | Captive Portal Web Login | Client Isolation ON, PMF Allowed | Akses Publik: Hanya Port 80/443 ke Gateway Internet
POLITANI-IOT | VLAN 40 | WPA2-PSK (Password Acak 32 Char) | MAC Whitelist, No Broadcast | Hanya Komunikasi ke Server MQTT / Sensor Kebun
Catatan Penting Lapangan: Aturan Emas: Aktifkan fitur Client Isolation (default-forwarding=no) pada VLAN Mahasiswa dan Tamu agar laptop pengguna tidak bisa saling serang secara lateral!

## Slide 19
HARDENING ROUTER MIKROTIK / CONTROLLER
Bedah Istilah: Client Isolation & Default Forwarding
Memutus rantai serangan lateral (lateral movement) di antara pengguna pada satu access point yang sama.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 19
BAHAYA JARINGAN WIRELESS TANPA ISOLASI
• Kondisi Default Access Point: Secara default, Access Point bertindak seperti switch nirkabel: seluruh perangkat yang terhubung berada dalam satu broadcast domain Layer 2 yang sama.
• Surga Bagi Hacker di Kafe/Kampus: Seorang hacker di kantin kampus dapat menjalankan software pemindai (Nmap) untuk mencari port rentan pada laptop mahasiswa lain yang sedang duduk di sebelahnya.
• Serangan ARP Poisoning Lokal: Penyerang membanjiri tabel ARP sehingga seluruh lalu lintas browsing teman di sebelahnya berbelok melewati laptop penyerang.
• Penyebaran Malware Otomatis: Worm dan ransomware dapat menular cepat antar laptop melalui celah protokol file sharing Windows (SMB port 445).
FUNGSI CLIENT ISOLATION PADA MIKROTIK
• Perintah 'default-forwarding=no': Pada konfigurasi MikroTik RouterOS di menu Wireless Interface: Matikan opsi default-forwarding.
• Mekanisme Pemblokiran: Access Point secara tegas MEMBLOKIR SEMUA KOMUNIKASI LANGSUNG ANTAR-KLIEN NIRKABEL yang terhubung ke radio tersebut.
• Hanya Boleh Bicara ke Gateway: Setiap laptop pengguna hanya diizinkan berkomunikasi ke arah router gateway untuk keluar menuju internet.
• Hasil Proteksi: Penyerang tidak bisa melakukan ping, tidak bisa memindai port, dan tidak bisa melancarkan ARP poisoning ke pengguna lain!
PANDUAN KONFIGURASI LAPANGAN: Setting wajib untuk semua hotspot publik: 1) Matikan default-forwarding pada interface wireless; 2) Pasang rule firewall drop forward antar-IP di subnet tamu.

## Slide 20
PENUTUP & JEMBATAN LAYER FISIK
Rangkuman Pertemuan 2 & Jembatan ke Pertemuan 3
Menuntaskan modul keamanan logis dan bersiap melangkah ke modul perangkat keras gelombang radio.
Sistem Komunikasi Nirkabel (TRK Politani) • Minggu X • Pertemuan 2 • Dosen: M. Riza Nurtam, M.Kom
Slide 20
SINTESIS MODUL KEAMANAN (PERTEMUAN 1 & 2)
• Pertahanan Holistik: Keamanan sistem nirkabel mencakup kriptografi data (AES-CCMP), autentikasi identitas individu (IEEE 802.1X / RADIUS), dan perlindungan integritas frame kontrol (PMF 802.11w).
• Mitigasi Ancaman Aktif: Deauth flood dinetralisir oleh PMF; Rogue AP ditangkal oleh Port Security & WIPS; Evil Twin dicegah oleh validasi sertifikat EAP-TLS/PEAP; serangan lateral dihentikan oleh Client Isolation.
• Fondasi Engineer Lengkap: Mahasiswa TRK kini menguasai arsitektur keamanan logis nirkabel dari level frame hingga skala enterprise.
PENGANTAR MENUJU PERTEMUAN 3: ANTENA WIRELESS!
• Pertanyaan Besar Berikutnya: 'Sehebat apapun enkripsi dan arsitektur keamanan kita, bagaimana sinyal Wi-Fi tersebut merambat di alam nyata?'
• Peran Gerbang Fisik (Antena): Antena adalah pintu gerbang fisik yang menentukan ke mana energi sinyal diarahkan, seberapa jauh jangkauannya, dan seberapa bersih dari interferensi.
• Materi Pertemuan 3 (Minggu XI): Kita akan masuk ke dunia fisik: Panduan Praktis Antena untuk Network Engineer (memahami satuan dBm/dBi/EIRP, beamwidth HPBW, polarisasi V/H, downtilt, dan link budget lapangan)!
ARAHAN PRAKTIKUM MINGGU INI: Buka modul Praktikum.md: Kita akan mempraktikkan simulasi Deauthentication Attack di lingkungan lab tertutup, konfigurasi FreeRADIUS untuk otentikasi akun, dan setting hardening MikroTik default-forwarding=no.